## Slide 1: KLASYFIKACJA NADZOROWANA POKRYCIA TERENU POWIATU WŁODAWSKIEGO
Wykonali: Weronika Dziołak i Rafał Pelczar
ANALIZA PORÓWNAWCZA 2018 VS 2023

## Slide 2: O TERENIE BADAŃ
Powiat włodawski położony jest we wschodniej części województwa lubelskiego, przy granicy z Białorusią i Ukrainą. To region o wyjątkowych walorach przyrodniczych i kulturowych – dużą część jego powierzchni zajmują lasy, torfowiska i bagna. Znajduje się tu Poleski Park Narodowy oraz liczne rezerwaty przyrody, chroniące unikalne gatunki roślin i zwierząt. Powiat leży również na terenie Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego, które charakteryzuje się obecnością licznych jezior o czystej wodzie pochodzenia krasowego. To obszar o dużym znaczeniu przyrodniczym i krajobrazowym, sprzyjający turystyce ekologicznej, wypoczynkowi oraz obserwacji przyrody. Środowisko powiatu cechuje się czystością i mało przekształconym krajobrazem.

## Slide 3: CEL ANALIZY
Celem analizy jest zbadanie zmian pokrycia terenu oraz kondycji roślinności (NDVI) w latach 2018 i 2023 na podstawie danych Sentinel-2, z porównaniem do danych referencyjnych BDOT10k oraz CLC.

## Slide 4: ETAPY ANALIZY
Pobranie i wstępne przetworzenie danych
Klasyfikacja pokrycia terenu na podstawie danych CLC
Analiza zmian klasyfikacji 2018 vs 2023
Wnioski
Analiza NDVI i jego zmian
Porównywanie wyników z danymi z BDOT10k
Porównanie zgodności klasyfikacji z CLC 2018 i 2023
Wizualizacja wyników

## Slide 5: ŹRÓDŁA DANYCH
Dane z Sentinel-2 (10x10 px)
BDOT10k
CLC

## Slide 6: Klasyfikacja pokrycia terenu na podstawie danych CLC
Przygotowanie punktów treningowych dla przykładowych 5 klas:
112 – zabudowa
211 – pola
311 – lasy
511 – wody
231 - pastwiska

## Slide 7: Klasyfikacja pokrycia terenu na podstawie danych CLC
Następnie wykonana została klasyfikacja pokrycia terenu z użyciem Random Forest w roku 2018 i 2023 a także oceniona jej skuteczność.
Wskaźnik | 2018 | Ocena 2018 | 2023 | Ocena 2023
Accuracy | 0,6629 | Około 2/3 próbek zostało poprawnie sklasyfikowanych | 0,7191 | Około 71% próbek zostało poprawnie sklasyfikowanych
Kappa | 0,4825 | Średnia zgodność modelu z rzeczywistością | 0,559 | Średnia zgodność, ale bliższa dobrej (>0,6)
No Information Rate | 0.4382 | Znaczące i pozytywne przewyższenie NIR | 0.4382 | Znaczące i pozytywne przewyższenie NIR
P-value | 1.286e-9 | Klasyfikacja jest istotna statystycznie | 3.113e-14 | Klasyfikacja jest istotna statystycznie

## Slide 8: Tabela statystyk klasyfikacji 2023 roku

## Slide 9: Tabela statystyk klasyfikacji 2018 roku

## Slide 10: Analiza zmian pokrycia terenu 2018 vs 2023 rok

## Slide 11: Statystyki NDVI
Wskaźnik | 2018 | 2023 | Różnica 2023-2018
Minimum | -0,4885 | -0,7243 | -1,27199
Maximum | 0,9281 | 0,9903 | 0,85291
Mediana | 0,7503 | 0,7657 | 0,01171
Średnia | 0,6739 | 0,6856 | 0,01171
1 kwartyl | 0,6002 | 0,6184 | -0,03471
3 kwartyl | 0,8074 | 0,8226 | 0,05895

## Slide 12: Porównanie obrazów RGB 2018 vs 2023 rok
2018
2023

## Slide 13: Klasyfikacja pokrycia terenu

## Slide 14: Porównanie NDVI 2018 vs 2023 rok

## Slide 17: Porównanie klasyfikacji z 2023 roku z BDOT10k

## Slide 18: Porównanie klasyfikacji z 2023 roku z BDOT10k

## Slide 19: Zgodność klasyfikacji z BDOT10k

## Slide 20: Wyniki
Dokładność klasyfikacji (71,9% - 2018 i 66,3% - 2023) oraz współczynniki Kappa wskazują na umiarkowaną zgodność modelu z danymi referencyjnymi
Duży spadek pól uprawnych a wzrost pastwisk zabudowy i lasów
Większość obszaru doświadczyła wzrostu wegetacji, co jest zgodne z wynikami klasyfikacji – np. zwiększona powierzchnia lasów i pastwisk
Zgodność klasyfikacji z BDOT10k (2023): 34,1%
Zgodność z Corine Land Cover (CLC): 11,27% (2018) i 11,80% (2023)

## Slide 21: Wnioski
Model klasyfikacyjny działa dobrze, ale jego trafność spadła w 2023 – być spowodowane zachmurzeniem lub jakością danych
Obserwujemy istotne zmiany pokrycia terenu, głównie zmniejszenie pól uprawnych i wzrost terenów zielonych oraz zabudowanych
NDVI ogólnie wzrosło, co świadczy o poprawie kondycji roślinności lub jej ekspansji
Zgodność z danymi referencyjnymi jest umiarkowana lub niska, co może być związane z różnicami w faktycznym użytkowaniu gruntu a ich zadeklarowaniu w np. BDOT10k, porą roku lub warunkami atmosferycznymi na zdjęciu

## Slide 22: Dziękujemy za uwagę